水文事业发展规划主要包括水文事业发展目标、水文站网建设、水文监测和情报预报设施建设、水文信息网络和业务系统建设以及保障措施等内容。

国家对水文站网建设实行统一规划。水文站网建设应当坚持流域与区域相结合、区域服从流域，布局合理、防止重复，兼顾当前和长远需要的原则。

摘自《中华人民共和国水文条例》

一、降  水

降 水 量

2月份，全市平均降水量5.5毫米，比历年同期偏少49%，是去年同期的55倍。本月各旬平均降水量：上旬无降水，中旬5.5毫米，下旬无降水。

降 水 分 布

2月份降水分布相对均匀。其中博山区最大，平均降水量6.4毫米，高青县最小，平均降水量4.2毫米。

降 水 过 程

2月份全市有1次较大范围降水过程：

2月12日8时～13日8时，全市平均降水5.5毫米，最大降水点为沂源县东里店站7.3毫米。

二、水库水情

五大中型水库总蓄水量

2月1日我市五座大中型水库总蓄水量24090万方，比历年同期多蓄10924万方，比去年同期少蓄162万方。

3月1日我市五座大中型水库总蓄水量23662万方，比历年同期多蓄10562万方，比去年同期少蓄330万方。

大中型水库月内总共减少蓄水428万方。

大型水库水情

太河水库2月1日水位232.81米，蓄水量11182万方；3月1日水位232.14米，蓄水量10746万方，较常年多蓄5298万方；月内减少蓄水436万方。

田庄水库2月1日水位308.41米，蓄水量5037万方；3月1日水位308.48米，蓄水量5093万方，较常年多蓄2223万方；月内增加蓄水56万方。

中型水库水情

萌山水库2月1日水位82.85米，蓄水量6220万方；3月1日水位 82.82 米，蓄水量6196万方，较常年多蓄2450万方；月内减少蓄水24万方。

石马水库2月1日水位347.76米，蓄水量866万方；3月1日水位347.61米，蓄水量842万方，较常年多蓄295万方；月内减少蓄水24万方。

红旗水库2月1日水位389.85米，蓄水量785万方；3月1日水位389.84米，蓄水量785万方，较常年多蓄296万方；月内蓄水无变化。

三、河道水情

小清河水量减少。岔河水文站月初水位3.08米，流量45.0米３/秒；月末水位3.36米，相应流量36.5米３/秒。

孝妇河水量稳定。马尚水文站月初水位33.44米，流量5.80米３/秒；月末水位34.16米，相应流量4.51米３/秒。

沂河水量稳定。东里店水文站月初水位197.77米，流量2.78米３/秒；月末水位197.72米，流量1.28米３/秒。

四、地下水

2023年3月1日全市平原区地下水平均埋深7.05m，其中临淄区埋深相对较大，高青县最小；与上月同期相比，全市平原区地下水位下降0.01m，其中临淄上升0.17m，高青、桓台、张店、周村分别下降0.01m、0.06m、0.20m、0.21m。与去年同期相比，全市平原区地下水位上升1.63m，其中临淄、桓台、张店分别上升5.60m、1.83m、0.95m，周村、高青分别下降0.33m、0.23m。今年3月1日全市平原区地下水蓄变量较上年同期增加19951万m3。

淄博市平原区地下水位三维波面图（2023年3月1日）

五、水质

根据2月2日监测资料，按照GB3838-2002《地表水环境质量标准》，选择pH、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、铜、铅、锌、镉、砷、汞、氟化物、氰化物、硫化物、阴离子表面活性剂、六价铬和挥发酚等19项参数，采用单指标评价法，对全市主要河流水库进行现状评价如下：

河 流 水 质

小清河：岔河断面符合Ⅲ类水标准。

孝妇河：马尚断面符合Ⅲ类水标准。

沂河：东里店断面符合Ⅲ类水标准。

水 库 水 质

田庄水库符合Ⅰ类水标准；太河水库、萌山水库及红旗水库符合Ⅱ类水标准；石马水库符合Ⅲ类水标准。

附表一

2023年2月

淄博市各区县平均雨量与历史同期比较表

| 区 县 | 2023年2月（mm） | 历年同期（mm） | 较历年同期 | 去年同期（mm） | 较去年同期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | +多 –少% |  | +多 –少% |
| 全 市 | 5.5 | 10.8 | -49 | 0.1 | +5400 |
| 高青县 | 4.2 | 9.0 | -53 | 0.1 | +4100 |
| 桓台县 | 4.4 | 9.9 | -56 | 0.1 | +4300 |
| 张店区 | 5.6 | 11.9 | -53 | 0.3 | +1767 |
| 周村区 | 6.2 | 12.6 | -51 | 0.8 | +675 |
| 临淄区 | 4.5 | 12.4 | -64 | 0.0 | - |
| 淄川区 | 6.0 | 10.8 | -44 | 0.3 | +1900 |
| 博山区 | 6.4 | 11.4 | -44 | 0.0 | - |
| 沂源县 | 6.3 | 11.4 | -45 | 0.0 | - |